## Slide 1: "Проектирование распределенной сети ЦОД для видеохостинга"
Проектная работа
Гаджикулиев Руслан
Старший системный инженер
ОТР 2000

## Slide 2
Цель: - Спроектировать отказоустойчивое, масштабируемое решение сети ЦОД для видеохостинга Задачи:
- Проектирование отказоустойчивой и масштабируемой 5-stage топологии Clos для двух ЦОД
- Проектирование DCI interconnection между площадками
- Проектирование адресного пространства
- Проектирование сетевых зон и взаимодействия между ними (FrontEnd, BackEnd, QA и Data Storage)

## Slide 3
Физическая схема сети:
Проектируемые ЦОДы будут находиться в Москве (AS 65001) и Амстердаме (AS 65002). Соединять их планируем через ряд провайдеров, которые в нашей схеме обозначены L3-коммутатором DCI с AS 65000.

## Slide 4
Используемые технологии:
1. OSPF – для построения IP-связанности внутри AS (Underlay)
2. BGP EVPN – для построения Overlay-сети L2 поверх L3 Underlay
3. VxLAN – для построения туннельной связанности между VTEP-устройствами и инкапсуляции L2 Ethernet в UDP-дейтаграмму (порт 4789) и L3-пакет.

## Slide 5
Развертывание EVPN-VxLAN обеспечивает следующие преимущества:
- Программируемость, позволяющая легко осуществлять автоматизацию
- Архитектура на основе открытых стандартов обеспечивает прямую и обратную совместимость
- Интегрированное и эффективное подключение на L2/L3 с помощью обучения на основе Control Plane
- Повышает масштабируемость за счет использования 24-разрядных идентификаторов в виртуализированных облачных средах, позволяя создавать 16 миллионов изолированных сетей.
- Сегментирование внутренней сети и нескольких корпоративных сетей и сетей центров обработки данных, позволяющее безопасно отделять трафик
- Минимизация домена сбоя повышает надежность вашей сети
- Мобильность MAC-адресов обеспечивает гибкие, и одновременно простые возможности развертывания
- Устраняет необходимость в STP
EVPN — это расширение BGP, которое позволяет сети передавать информацию о доступности конечного устройства, такую как MAC-адреса L2 и IP-адреса L3. Эта технология плоскости управления (Control Plane) использует MP-BGP для распределения MAC-адресов и IP-адресов конечных устройств, где MAC-адреса рассматриваются как маршруты.

## Slide 6
Москва
Сетевые зоны
Network | Gateway / Interface VLAN IP Address | VLAN ID | VLAN Name | VRF | VNI | Description
172.16.10.0/24 | 172.16.10.1 | 10 | 10-DataStorage | PROD | 1010 | Сеть для размещения систем хранения с загруженными видео
172.16.20.0/24 | 172.16.20.1 | 20 | 20-BackEnd | PROD | 1020 | Сеть для размещения узлов с бизнес-логикой веб и мобильного приложения, баз данных и ковертирования видео
172.16.30.0/24 | 172.16.30.1 | 30 | 30-FrontEnd | PROD | 1030 | Сеть для размещения узлов с веб-серверами
172.16.40.0/24 | 172.16.40.1 | 40 | 40-QA | PROD | 1040 | Сеть для размещения разрабатываемых и тестируемых версий сервиса

## Slide 7
Амстердам
Network | Gateway / Interface VLAN IP Address | VLAN ID | VLAN Name | VRF | VNI | Description
192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | 10 | 10-DataStorages | PROD | 2010 | Сеть для размещения систем храненения с загруженными видео
192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | 20 | 20-Backend | PROD | 2020 | Сеть для размещения узлов с бизнес-логикой веб и мобильного приложения, баз данных и ковертирования видео
192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 | 30 | 30-Frontend | PROD | 2030 | Сеть для размещения узлов с веб-серверами
192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 | 40 | 40-DataStorages | PROD | 2040 | Сеть для размещения систем храненения с загруженными видео
192.168.50.0/24 | 192.168.50.1 | 50 | 50-Backend | PROD | 2050 | Сеть для размещения узлов с бизнес-логикой веб и мобильного приложения, баз данных и ковертирования видео
192.168.60.0/24 | 192.168.60.1 | 60 | 60-Frontend | PROD | 2060 | Сеть для размещения узлов с веб-серверами

## Slide 8
Настройка протокола OSPF для Underlay
LEAF2-Moscow:
feature ospf
router ospf UNDERLAY
router-id 10.0.0.3
redistribute bgp 65001 route-map eBGP2OSPF
interface loopback0
ip address 10.0.0.3/32
ip router ospf UNDERLAY area 0.0.0.0
interface loopback1
ip address 10.1.1.2/32
ip router ospf UNDERLAY area 0.0.0.0
interface loopback2
description Multi-Site Interface
ip address 1.1.1.1/32
ip router ospf UNDERLAY area 0.0.0.0
interface Ethernet1/1
description Link to SPINE-Moscow
no switchport
mtu 9216
medium p2p
ip unnumbered loopback0
ip ospf network point-to-point
ip router ospf UNDERLAY area 0.0.0.0
no shutdown
LEAF1-Moscow
feature ospf
router ospf UNDERLAY
router-id 10.0.0.2
interface loopback0
ip address 10.0.0.2/32
ip router ospf UNDERLAY area 0.0.0.0
interface loopback1
ip address 10.1.1.1/32
ip router ospf UNDERLAY area 0.0.0.0
interface Ethernet1/1
description Link to SPINE-Moscow
no switchport
mtu 9216
medium p2p
ip unnumbered loopback0
ip ospf network point-to-point
ip router ospf UNDERLAY area 0.0.0.0
no shutdown
SPINE-Moscow feature ospf
router ospf UNDERLAY
router-id 10.0.0.1
interface loopback0
ip address 10.0.0.1/32
ip router ospf UNDERLAY area 0.0.0.0
interface Ethernet1/1
description Link to LEAF1-Moscow
no switchport
mtu 9216
medium p2p
ip unnumbered loopback0
ip ospf network point-to-point
ip router ospf UNDERLAY area 0.0.0.0
no shutdown
interface Ethernet1/2
description Link to LEAF2-Moscow
no switchport
mtu 9216
medium p2p
ip unnumbered loopback0
ip ospf network point-to-point
ip router ospf UNDERLAY area 0.0.0.0
no shutdown

## Slide 9
Настройка BGP EVPN на примере LEAF2-Moscow
LEAF2-Moscow является также Border Gateway, поэтому у него есть дополнительные настройки
evpn multisite border-gateway
interface nve1
no shutdown
host-reachability protocol bgp
source-interface loopback1
multisite border-gateway interface loopback2
member vni 990 associate-vrf
member vni 1010
suppress-arp
ingress-replication protocol bgp
member vni 1020
suppress-arp
ingress-replication protocol bgp
member vni 1030
suppress-arp
ingress-replication protocol bgp
member vni 1040
suppress-arp
ingress-replication protocol bgp
interface Ethernet1/1
description Link to SPINE-Moscow
no switchport
mtu 9216
medium p2p
ip unnumbered loopback0
ip ospf network point-to-point
ip router ospf UNDERLAY area 0.0.0.0
no shutdown
evpn multisite fabric-tracking
interface Ethernet1/2
description Link to DCI
no switchport
mtu 9216
ip address 195.11.20.2/30
no shutdown
evpn multisite dci-tracking

## Slide 10
Проверка работоспособности VxLAN / EVPN
VxLAN-туннели на Border Gateway:
LEAF2-Moscow# sh nve peers
Interface Peer-IP State LearnType Uptime Router-Mac
--------- -------------------------------------- ----- --------- -------- -----------------
nve1 2.2.2.2 Up CP 00:16:30 0200.0202.0202
nve1 10.1.1.1 Up CP 00:58:09 5002.0000.1b08
nve1 10.2.2.1 Up CP 01:17:53 5005.0000.1b08
LEAF1-Amsterdam# sh nve peers
Interface Peer-IP State LearnType Uptime Router-Mac
--------- -------------------------------------- ----- --------- -------- -----------------
nve1 1.1.1.1 Up CP 00:19:32 0200.0101.0101
nve1 10.1.1.2 Up CP 01:20:40 5003.0000.1b08
nve1 10.2.2.2 Up CP 00:21:16 5006.0000.1b08

## Slide 11
Таблица маршрутизации на LEAF2-Moscow
LEAF2-Moscow# sh ip route vrf PROD
IP Route Table for VRF "PROD"
'*' denotes best ucast next-hop
'**' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]
'%<string>' in via output denotes VRF <string>
172.16.10.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached
*via 172.16.10.1, Vlan10, [0/0], 01:54:14, direct
172.16.10.1/32, ubest/mbest: 1/0, attached
*via 172.16.10.1, Vlan10, [0/0], 01:54:14, local
172.16.10.10/32, ubest/mbest: 1/0
*via 10.1.1.1%default, [200/0], 00:14:54, bgp-65001, internal, tag 65001, segid: 990 tunnelid: 0xa010101 encap: VXLAN
172.16.10.20/32, ubest/mbest: 1/0, attached
*via 172.16.10.20, Vlan10, [190/0], 00:14:46, hmm
172.16.20.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached
*via 172.16.20.1, Vlan20, [0/0], 01:54:12, direct
172.16.20.1/32, ubest/mbest: 1/0, attached
*via 172.16.20.1, Vlan20, [0/0], 01:54:12, local
172.16.20.10/32, ubest/mbest: 1/0
*via 10.1.1.1%default, [200/0], 00:14:51, bgp-65001, internal, tag 65001, segid: 990 tunnelid: 0xa010101 encap: VXLAN
172.16.20.20/32, ubest/mbest: 1/0, attached
*via 172.16.20.20, Vlan20, [190/0], 00:13:33, hmm
172.16.30.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached
*via 172.16.30.1, Vlan30, [0/0], 01:54:10, direct
172.16.30.1/32, ubest/mbest: 1/0, attached
*via 172.16.30.1, Vlan30, [0/0], 01:54:10, local
172.16.30.10/32, ubest/mbest: 1/0
*via 10.1.1.1%default, [200/0], 00:14:49, bgp-65001, internal, tag 65001, segid: 990 tunnelid: 0xa010101 encap: VXLAN <…> 192.168.40.10/32, ubest/mbest: 1/0
*via 2.2.2.2%default, [20/2000], 00:13:19, bgp-65001, external, tag 65002, segid: 990 tunnelid: 0x2020202 encap: VXLAN
192.168.50.10/32, ubest/mbest: 1/0
*via 2.2.2.2%default, [20/2000], 00:05:22, bgp-65001, external, tag 65002, segid: 990 tunnelid: 0x2020202 encap: VXLAN
192.168.60.10/32, ubest/mbest: 1/0
*via 2.2.2.2%default, [20/2000], 00:17:08, bgp-65001, external, tag 65002, segid: 990 tunnelid: 0x2020202 encap: VXLAN

## Slide 12
Основное назначение построения любой сетевой инфраструктуры – связанность между production-сетями, ранее указанными на слайдах сетевых зон. Проверим IP-связанность клиентов из этих сетей. Выберем на каждом LEAF-коммутаторе клиента и отправим ICMP-запрос другим клиентам на каждом LEAF.
QA> sh ip
NAME : QA[1]
IP/MASK : 172.16.40.10/24
GATEWAY : 172.16.40.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:0e
LPORT : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500
QA> ping 172.16.10.20
84 bytes from 172.16.10.20 icmp_seq=1 ttl=62 time=28.096 ms
84 bytes from 172.16.10.20 icmp_seq=2 ttl=62 time=19.643 ms
84 bytes from 172.16.10.20 icmp_seq=3 ttl=62 time=26.369 ms
84 bytes from 172.16.10.20 icmp_seq=4 ttl=62 time=16.423 ms
84 bytes from 172.16.10.20 icmp_seq=5 ttl=62 time=31.905 ms
QA> ping 172.16.10.10
84 bytes from 172.16.10.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=8.672 ms
84 bytes from 172.16.10.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=5.496 ms
84 bytes from 172.16.10.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=8.450 ms
84 bytes from 172.16.10.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=7.080 ms
84 bytes from 172.16.10.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=6.649 ms
QA> ping 192.168.20.10
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=43.722 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=25.669 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=26.464 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=31.412 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=36.230 ms
QA> ping 192.168.50.10
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=45.684 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=44.747 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=53.421 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=51.660 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=43.376 ms
DataStorages> sh ip
NAME : DataStorages[1]
IP/MASK : 172.16.10.20/24
GATEWAY : 172.16.10.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:0b
LPORT : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500
DataStorages> ping 172.16.30.10
84 bytes from 172.16.30.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=45.433 ms
84 bytes from 172.16.30.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=16.021 ms
84 bytes from 172.16.30.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=21.488 ms
84 bytes from 172.16.30.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=33.739 ms
84 bytes from 172.16.30.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=18.943 ms
DataStorages> ping 172.16.20.20
84 bytes from 172.16.20.20 icmp_seq=1 ttl=63 time=20.207 ms
84 bytes from 172.16.20.20 icmp_seq=2 ttl=63 time=9.993 ms
84 bytes from 172.16.20.20 icmp_seq=3 ttl=63 time=7.311 ms
84 bytes from 172.16.20.20 icmp_seq=4 ttl=63 time=4.706 ms
84 bytes from 172.16.20.20 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.949 ms
DataStorages> ping 192.168.10.10
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=26.047 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=20.764 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=19.546 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=16.562 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=20.148 ms
DataStorages> ping 192.168.60.10
84 bytes from 192.168.60.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=51.457 ms
84 bytes from 192.168.60.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=34.316 ms
84 bytes from 192.168.60.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=44.072 ms
84 bytes from 192.168.60.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=28.981 ms
84 bytes from 192.168.60.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=33.650 ms
Backend> sh ip
NAME : Backend[1]
IP/MASK : 192.168.20.10/24
GATEWAY : 192.168.20.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:11
LPORT : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500
Backend> ping 172.16.20.10
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=58.054 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=34.480 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=33.471 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=35.810 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=40.923 ms
Backend> ping 172.16.40.20
84 bytes from 172.16.40.20 icmp_seq=1 ttl=62 time=24.905 ms
84 bytes from 172.16.40.20 icmp_seq=2 ttl=62 time=32.695 ms
84 bytes from 172.16.40.20 icmp_seq=3 ttl=62 time=16.441 ms
84 bytes from 172.16.40.20 icmp_seq=4 ttl=62 time=30.143 ms
84 bytes from 172.16.40.20 icmp_seq=5 ttl=62 time=22.482 ms
Backend> ping 192.168.10.10
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=9.530 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=4.216 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=11.714 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=6.419 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.508 ms
Backend> ping 192.168.50.10
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=37.065 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=30.629 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=17.702 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=17.793 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=24.910 ms

## Slide 13
Backend> sh ip
NAME : Backend[1]
IP/MASK : 192.168.50.10/24
GATEWAY : 192.168.50.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:14
LPORT : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500
Backend> ping 172.16.20.10
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=82.170 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=44.491 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=51.218 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=53.849 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=39.818 ms
Backend> ping 172.16.10.20
84 bytes from 172.16.10.20 icmp_seq=1 ttl=61 time=45.378 ms
84 bytes from 172.16.10.20 icmp_seq=2 ttl=61 time=31.606 ms
84 bytes from 172.16.10.20 icmp_seq=3 ttl=61 time=32.584 ms
84 bytes from 172.16.10.20 icmp_seq=4 ttl=61 time=34.777 ms
84 bytes from 172.16.10.20 icmp_seq=5 ttl=61 time=36.124 ms
Backend> ping 192.168.30.10
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=37.091 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=16.368 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=19.882 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=31.171 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=18.169 ms
Backend> ping 192.168.40.10
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.887 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=4.561 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=4.149 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=5.084 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.635 ms

## Slide 14
Выводы:
Проверив таблицы маршрутизации, VxLAN-туннели и ICMP-проверку клиентских устройств, убеждаемся, что географически распределённые центры обработки данных в Москве и Амстердаме функционируют как внутри своих автономных систем, так и друг с другом через внешнего провайдера. Основной задачей проектной работы было закрепление материала, полученного из прошлых лекций и выполненных лабораторных работ, а также изучение работы и построение топологии MultiSite для географически удалённых ЦОД. После выполнения всех лабораторных и проектной работы планирую дальше изучать работу больших сетей, в частности углубиться в протокол BGP.

## Slide 15
Спасибо за внимание!
Гаджикулиев Руслан
Старший системный инженер
ОТР 2000 gadzhikuliev.ruslan@otr.ru rgadzhikuliev@yandex.ru https://github.com/gadzhikuliev